Numer sprawy: ZOSM.DZ.271.02.04.18						Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są:

Naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego analogowego i cyfrowego funkcjonującego na 15 centrach oglądowych (rozmieszczonych wg poniższego zestawienia) wraz z światłowodową oraz urządzeniami w centrach lokalnych, Komendzie Stołecznej Policji, Zakładzie Obsługi Systemu Monitoringu. Z zakresu wyłączone są klimatyzatory zlokalizowane w lokalnych centrach oglądowych, KSP i ZOSM i stacjach LMDS, radiowa sieć transmisji danych oraz urządzenia, które zostały zainstalowane podczas modernizacji (przejście na system cyfrowy) Centrów Oglądowych Śródmieście, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Ochota, Praga Południe, (enkodery, komputery, przełączniki, kamery HD)

| LP | Dzielnica | Centrum oglądowe | Ilość kamer | Monitoring | transmisja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śródmieście | KRP Śródmieście ul. Wilcza 21 | 52 | cyfrowy | światłowód |
| 2. | Mokotów | KRP Mokotów ul. Malczewskiego 3/5/7 | 19 | cyfrowy | światłowód |
| 3. | Ochota | KRP Ochota ul. Oraczewska 8 | 23 | cyfrowy | światłowód |
| 4. | Wola | KRP Wola ul. Żytnia 36 | 22 | analogowy | światłowód |
| 5. | Żoliborz | KP Żoliborz ul. Rydygiera 3a | 12 | analogowy | światłowód |
| 6. | Praga Północ | KRP Praga Północ ul. Jagiellońska 49 | 24 | cyfrowy | światłowód(17)/radio(7) |
| 7. | Praga Południe | KRP Praga Południe ul. Grenadierów 73/75 | 33 | cyfrowy | światłowód |
| 8. | Ursynów | KP Ursynów ul. Jankowskiego 4 | 12 | cyfrowy | światłowód |
| 9. | Wilanów | KP Wilanów ul. Okrężna 57 | 10 | cyfrowy | światłowód |
| 10. | Bemowo | KP Bemowo ul. Ranigisa 4 | 14 | analogowy | światłowód |
| 11. | Bielany | KP Bielany ul. Żeromskiego 7 | 12 | analogowy | światłowód |
| 12. | Targówek | KP Targówek ul. Chodecka 3/5 | 17 | cyfrowy | światłowód |
| 13. | Białołęka | KP Białołęka ul. Myśliborska 65 | 12 | cyfrowy | światłowód |
| 14. | Wawer | KP Wawer ul. Mrówcza 210 | 24 | cyfrowy | Szerokopasmowa sieć radiowa |
| 15. | Ursus | KP Ursus ul. Sosnowskiego 16 | 17 | cyfrowy | Szerokopasmowa sieć radiowa |

Dodatkowo  - 4 kamery systemu monitorowania rzeki Wisły.

Szczegółowy opis systemu znajduje się w dokumentacji powykonawczej dostępnej w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00.

  - monitoring analogowy

Główne elementy systemu:

| 1. | Sieć światłowodowa- szkieletowa |
| --- | --- |
| 2. | Okablowanie strukturalne |
| 3. | Sieć zasilająca |
| 4. | Krosownica Max-1000 |
| 5. | Kamery -Ultrak KD6 , SONY ER 585, SONY WR 602, SANYO HD5600, HIKVISION DS-2DF5274-A, HIKVISION DS-2DF6223-A, AXIS Q6034E, AXIS Q6035E, AXIS Q1755E, AXIS Q6032E, AXIS Q6115 |
| 7. | Moduł odbiornika V/CC/RS422 American Fibertec |
| 8. | UPS z bateriami APC SMART 1400 |
| 10. | Przełącznik KVM Minicom Phantom |
| 11. | Klawiatura operatora RD 530/3D |
| 12. | Rozdzielacz wideo EUL-VD8 16 PR Ultrak |
| 13. | Multiplexer Duplex KX 1610 CP Ultrak |
| 14. | Dzielnik ekranu KQ7300 CP Ultrak |
| 16. | Moduł odbiornika MRX-6604 SI 6xV/RS422 American Fibertec |
| 17. | Moduł odbiornika V/CC/RS422 RR-3941 American Fibertec |
| 18. | Konwerter MT-3941 American Fibertec |
| 19. | Zasilacz kamery Ultrak KD6 |
| 20. | Słup kamerowy Art Metal |
| 21. | UPS z bateriami APC SUDP 6000 |
| 22. | komputer PC z monitorem |
| 23. | Przełącznik CompuSwitch 4x1CS84A Athen |
| 24. | Koncentrator HUB COMPEX |
| 25. | Zasilacz Ultrak TR24-WSPX |
| 26. | Szafka teletechniczna Elcom |
| 27. | UPS Cyberfort 500V A |

  - USŁUGI SERWISOWE I NAPRAWCZE

Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, zdiagnozowaniu awarii a następnie jej usunięciu.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłej sprawności systemu monitoringu wizyjnego, a w przypadku powstania awarii do podjęcia działań w celu jej usunięcia.

Wykonawca oświadcza, że czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia oraz czas naprawy sprzętu ustala się:

- awarie krytyczne tj. awarie powodujące zanik obrazu z kamer lub sterowania w całej Dzielnicy  (nie spowodowane awarią kabla światłowodowego).

  - reakcja na zgłoszenie awarii maksimum 10 godz.

  - czas naprawy – do 48 godz.

- pozostałe awarie:

- reakcja na zgłoszenie awarii maksimum 10 godz.

- czas naprawy – do 5 dni roboczych.

Przez czas reakcji rozumie się okres, od momentu zgłoszenia serwisowego do podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Poniższe terminy nie dotyczą uszkodzeń kabli światłowodowych, aktów wandalizmu i innych uszkodzeń fizycznych.

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii innej niż awaria kamery w przeciągu 5 lub 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia urządzenia zastępczego w terminie do 5 dni roboczych, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą Zamawiającego), Wykonawca zamontuje i zdemontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki).

W przypadku awarii kamery należy zdjąć kamerę, dostarczyć ją w przeciągu 24 godz. do Zamawiającego, następnie na wniosek Zamawiającego odebrać naprawioną kamerę oraz ją zawiesić w przeciągu 3 dni roboczych w punkcie kamerowym od momentu otrzymania wniosku od Zamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia zapewnić prowadzenie całodobowego dyżuru serwisowego.

Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu lub wymiany w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu ;

- dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii i jego zainstalowanie;

Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.

W przypadku niedotrzymania terminów usunięcia awarii na Wykonawcę zostaną nałożone kary zgodne z umową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia podejmowane będą przez Zamawiającego.

- Zasady rozliczania wykonywanych usług :

  - Rozliczanie awarii - wg cen usług podanych w ofercie Wykonawcy – faktura zbiorcza 1 raz w miesiącu - wystawiona z dołu ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

  - W przypadku awarii sieci światłowodowej, aktów wandalizmu i innych uszkodzeń fizycznych niniejsza umowa nie obejmuje ich usunięcia.

  - W ofercie należy wyszczególnić następujące pozycje:

  - Zryczałtowana stawka brutto za usunięcie awarii systemu w punkcie kamerowym. Cena nie obejmuje naprawy kamery - w przypadku takiej awarii cena ma obejmować zdjęcie kamery, dostarczenie do Zamawiającego, odebranie naprawionej kamery na wniosek Zamawiającego oraz jej zawieszenie w punkcie kamerowym;

  - Zryczałtowana stawka brutto za usunięcie awarii systemu w analogowych Centrach nadzoru ( Wola, Żoliborz,  Bemowo, Bielany);

  - Zryczałtowana stawka brutto za lokalizację w przeciągu 24 godz. awarii związanej z uszkodzeniem kabla światłowodowego lub zasilającego.

  - Wymienione powyżej zryczałtowane stawki brutto, obejmują koszty dojazdu do lokalizacji objętych umową. Oferowana cena jest stała i nie będzie podlegać zmianom w czasie obowiązywania umowy, oraz wyczerpuje roszczenia związane z wykonaniem umowy.