Numer sprawy: ZOSM.DZ.271.03.05.18						Załącznik Nr 1b do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2

Modernizacja 16 punktów kamerowych wraz z dostawą kamer

- Wymagania dot. modernizacji w punktach kamerowych PK

W 16 istniejących punktów kamerowych należy wymienić istniejącą kamerę analogową na kamerę IP. Wykonawca dostarczy 14 kamer Full HD, pozostałe 2 szt. dostarczy Zamawiający. Wykonawca może wykorzystać istniejące uchwyty słupowe wymienianych kamer analogowych KD6 oraz zasilacze buforowe. Wykonawca potwierdzi kompatybilność oferowanej kamery z akcesoriami Zamawiającego.

Wykaz 16 punktów kamerowych, gdzie należy wymienić istniejącą kamerę analogową na HD:

Wola

      - Kamera Nr 1 - Al. Solidarności/Żelazna

      - Kamera Nr 3 - Wolska/Skierniewicka

      - Kamera Nr 5 - Górczewska/Płocka

      - Kamera Nr 7 - Wolska/Młynarska

Bemowo

            - Kamera Nr 23 - Powstańców Śląskich/Człuchowska

            - Kamera Nr 24 - Powstańców Śląskich/Górczewska

            - Kamera Nr 29 - Powstańców Śląskich/Radiowa

            - Kamera Nr 35 - Powstańców Śląskich/Piastów Śląskich

Żoliborz

- Kamera Nr 8 - Słowackiego/Włościańska

- Kamera Nr 9 - Broniewskiego/Krasińskiego

- Kamera Nr 10 - Pl. Grunwaldzki

- Kamera Nr 11 - Pl. Wilsona/Krasińskiego

Bielany

- Kamera Nr 14 - Marymoncka/Żeromskiego

- Kamera Nr 17 - Al. Reymonta/Sokratesa

- Kamera Nr 19 - Al. Reymonta/Kochanowskiego

- Kamera Nr 21 - Kasprowicza/Sokratesa

- W dzielnicy Wola kamery zasilane są centralnie, w pozostałych dzielnicach kamery zasilane są lokalnie.

- W pozostałych lokalizacjach pozostawić istniejąca kamerę analogową dodatkowo wymieniając w obudowie wentylator na nowy,

- W przypadku 16 punktów kamerowych (PK) w których planowana jest nowa kamera IP należy wymienić kable sygnałowe i zasilające w relacji szafka - kamera: kabel zasilający min. 3x1.5mm2, 3 x kabel sygnałowy FTP min. kat. 5e – wszystkie kable do zastosowania zewnętrznego, kable nieużywane należy zabezpieczyć,

- Zainstalować i zasilić dostarczone przez ZOSM konwertery Eth 10/100/1000 oraz przełączniki IE2000.

- Do zasilania urządzeń w szafkach z kamerami IP stosować zasilacze pracujące w szerokim zakresie tmp. Jest możliwość wykorzystania istniejących zasilaczy pracujących wcześniej z kamerą analogową.

- Wszystkie nowe instalacje sygnałowe z kamer IP zakończyć w istniejącej szafce kamerowej.

- Urządzenia montować na szynach DIN

Prace w szafkach kamerowych:

- Zabezpieczyć szafki kamerowe przed wilgocią. Wykonawca wykona prace związane z zabezpieczeniem wnętrza szafki przed wilgocią z gruntu wewnątrz fundamentu. W tym celu należy wyłożyć dno fundamentu geowłókniną a następnie całość zasypać piaskiem na grubość około 10cm. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność, aby piasek nie dostał się do rur osłonowych. Dopuszcza się zastosowanie innych form zabezpieczenia szaf przed wilgocią z ziemi w postaci np. płyty zakrywającej otwór w dnie szafy z uwzględnieniem przepustów na kable, jednakże wykonawca przed przystąpieniem do realizacji uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia,

- Wymienić instalację (okablowanie, przekaźnik reagujący na zanik napięcia zasilania, wyłącznik krańcowy reagujący na otwarcie drzwiczek- zainstalować nowy 2  x wyłącznik krańcowy) transmitującą sygnały alarmowe do wejść alarmowych kamer IP. Podłączyć alarmy do wejść alarmowych nowych kamer IP

- Uporządkować i oczyścić wszystkie urządzenia (w tym wnętrze szafy) oraz kable w szafkach kamerowych oraz opisać wszystkie końcówki kabli w sposób trwały i czytelny (np. z wykorzystaniem oznaczników Partex), dokonać koniecznych napraw szaf kamerowych (fundament, zawiasy, zamknięcia, okienko rewizyjne itp),

- Wymienić i zutylizować stare baterie w istniejących UPS w szafkach kamerowych w punktach PK z zasilaniem lokalnym.

- Wykonawca dostarczy:

| Typ/rodzaj | Ilość |  |
| --- | --- | --- |
| Kamera HD 1080p | 14 | Wraz z instalacją w modernizowanych punktach kamerowych |
| licencje Genetec - IP (+ failover,+SMA uzupełnienie do istniejącego terminu styczeń 2019) | 16 | Dostawa |

UWAGA.

- Wykonawca dostarczy kamerę wraz z obudową, w których będą znajdować się wszystkie niezbędne elementy do pracy w środowisku zewnętrznym w zakresie wymaganych temperatur.

- Oferowana kamera ma być na oficjalnej liście urządzeń wspieranych przez producenta oprogramowania Genetec  http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list

- Wykonawca dostarczy dedykowane zasilacze do zasilenia kamer.  Zasilacz powinien wykorzystywać dostępne w szafkach TV Zmawiającego zasilanie o parametrach 230 VAC, 50 – 60 Hz.

- Wykonawca dostarczy wraz z kamerami dedykowane uchwyty do zewnętrznego montażu słupowego.

Kamera  Full HD 1080p (14 sztuk)

- kamera wraz z obudową ma być przeznaczona do zastosowań zewnętrznych do pracy w trybie 24/7/365,

- kamera ma posiadać przetwornik CMOS nie mniejszy niż 1/1.9” z funkcją skanowania progresywnego,

- kamera ma być wyposażona w funkcję automatycznego ustawiana ostrości,

- kamera powinna być wyposażona w automatycznie i ręcznie zdejmowalny filtr podczerwieni zapewniając funkcjonalność Dzień/Noc,

- kamera powinna posiadać czułość nie gorszą niż:

    - dla 50 IRE:

      - Kolor: 0,02 Lux,(F1,5;1/30s)

      - B-W: 0,02 Lux,(F1,5;1/30s)

- kamera ma umożliwiać transmisję obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,

- kamera ma umożliwiać sterowanie PTZ w formie cyfrowej poprzez siec IP,

- kamera powinna zapewniać 10x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy,

- kamera musi wspierać kodowanie obrazu H.264 oraz MJPEG,

- kamera powinna być zaprojektowana w sposób pozwalający na dostarczenie indywidualnie konfigurowalnego strumienia wizyjnego H.264 w rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) przy 25 klatkach na sekundę,

- kamera musi dostarczać jednocześnie dwa indywidualnie konfigurowane strumienie wizyjne w formatach H.264 w pełniej rozdzielczości HDTV 1080p,

- kamera musi dostarczać jednocześnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach obrazu,

- kamera musi zapewniać możliwość zdefiniowania 99 pozycji (presetów),

- kamera musi zapewniać kąt obrotu (PAN) 360° bez punktu końcowego,

- kamera musi zapewniać kąt pochylenia (TILT) 200°,

- kamera musi zapewniać szybkość obrotu w poziomie 350°/sek,

- kamera musi oferować funkcję elektronicznej migawki z ręczną regulacją,

- kamera musi oferować funkcję balansu bieli regulowaną ręcznie i automatycznie,

- kamera musi oferować możliwość nakładania tekstu na wyświetlany obraz,

- kamera musi być wyposażona w slot na karty pamięci SD,

- kamera ma mieć wbudowany wideoserwer umożliwiający dostępność wideo i konfiguracji dla wielu użytkowników w standardowym systemie operacyjnym i środowisku przeglądarki wykorzystującym HTTP, bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania,

- kamera ma wspierać możliwość sterowania transmisją zarówno Constant Bit Rate (CBR) jak i Variable Bit Rate (VBR),

- kamera musi oferować wsparcie dla następujących protokołów sieciowych: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,

- kamera musi zapewniać transmisję unicast oraz multicast,

- kamera musi oferować rejestrację trasy PTZ za pomocą urządzenia wejścia jak joystick, pulpit sterujący,

- kamera powinna oferować detekcję ruchu,

- kamera ma mieć możliwość ustawienia co najmniej 8 stref prywatności,

- kamera powinna oferować możliwość filtrowania adresów IP, ochrony dostępu hasłem,

- kamera powinna oferować informację o 50 ostatnich połączeniach,

- kamera powinna umożliwiać przesyłanie obrazów na serwer FTP, lub na adres email,

- kamera powinna być wyposażona w przezroczystą obudowę,

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniającą poziom szczelności IP66,

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniająca temperaturę pracy od – 30 °C do 50 °C.

- kamera ma być wyposażona w co najmniej 2 wejścia alarmowe i jedno wyjście alarmowe.

Załącznik: Wykaz mebli Wola, Bemowo, Żoliborz, Bielany wraz z rys. rozmieszczenia na CO